Gmina Miasteczko Krajeńskie

ZP.271.5.2019

Przedmiot zamówienia;

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 )”

### ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie – p. Małgorzata Włodarczyk

Miasteczko Krajeńskie, dnia 15.07.2019 r.

..................................................................

I .    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Gmina Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

Telefon:  (67) 2873 196

E-mail: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

strona internetowa:	http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

NIP:  7642461433

REGON:  570791454

Godziny pracy:

Poniedziałek –  od 8.00 do 16.00

Wtorek – Piątek od 7.30 do 15.30

II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 i 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 )

Przedmiotem zamówienia jest:

- Zadanie - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 ).

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- robót pomiarowych na odcinku o długości 1.300 mb,

- koryta na głębokości 10 cm na powierzchni 5.264,60 m2 ,

- ścinki poboczy na powierzchni 1 300,00 m2 ,

- warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm na powierzchni  5.264,60 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego (destrukt betonowy) o grubości 15 cm, na powierzchni 5.264,60 m2,

1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren pod planowaną inwestycję stanowi pas drogowy drogi gminnej                 położonej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie. Droga planowana do przebudowy posiada obecnie nawierzchnię gruntową nie ulepszoną.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na objętym przebudową odcinku droga posada parametry:

  - klasa drogi „D” dojazdowa,

  - dostępność – nieograniczona,

  - szerokość jezdni – 4,0 m do 5,5m,

  - szerokość pobocza gruntowego – 0,5 m,

  - spadek poprzeczny jezdni paraboliczny   – 3 - 4%,

Przyjmuje się wykonanie koryta na głębokości 10 cm. Konstrukcję drogi stanowić będzie: warstwa odcinająca z piasku o  grubości 10 cm, podbudowa z destruktu betonowego 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Na całej długości odcinka przyjęto profilowanie poboczy gruntowych na szerokości 0,5 m ze spadkiem 4-6 % w przekroju poprzecznym. Przebudowana droga posiadała będzie jezdnię ulepszoną kruszywem łamanym o szerokości od 4,0 m do 5,5 m oraz spadek w przekroju poprzecznym paraboliczny o wartości 3-4 %.

1.4 Odwodnienie drogi

Nawierzchnię drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący szybkie odprowadzenie wody opadowej. Jezdnia drogi posiada spadek w przekroju poprzecznym o wartości 3-4 % w kierunku poboczy (przekrój paraboliczny). Wody opadowe z jezdni drogi sprowadzone zostaną na gruntowe pobocza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót, które są załącznikami do specyfikacji  i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

## Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia           26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności     w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, ze zm.):

1) Zamawiający stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, z późn. zm.).

2) Wykonawca lub Podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi wykaz osób, wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa wyżej.

3) W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione podejrzenie                   o niezatrudnieniu osób wymienionych w pkt 1) na podstawie umowy o pracę, zastrzega sobie możliwość zgłoszenia powyższego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.

4) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wskazaną w wykazie przed zakończeniem realizacji zadania, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

## Wspólny Słownik Zamówień: CPV

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia : do dnia  31.10.2019 r.

V.  INFORMACJE O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

IX.  GWARANCJA  I RĘKOJMIA

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – min. 3 lata i max. 6 lat  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Z dniem odbioru końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny stanowiący załącznik do umowy.

- Wykonawca w ofercie cenowej poda okres gwarancji określony w miesiącach.

- Wykonawca udzieli rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres min. 3 lat do max. 6 lat od daty odbioru końcowego.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań;

  - sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań;

1.4 spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

- Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną na budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg, gdzie przedmiot zamówienia obejmował:

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (destrukt betonowy) o powierzchni zbliżonej do przedmiotu zamówienia,

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5,

  - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

-   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe,          o których mowa w pkt X.1.6)

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.

XI. WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

      - Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      - Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

      - Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu.

      - Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie                             o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.

      - Dokument, który wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego (w terminie 5 dni od zamieszczenia na stronie internetowej) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. wykaz robót w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg. załącznika nr 4. Wraz z w/w załącznikiem należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowody, o których mowa to referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

      - Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ustawy p.z.p. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XII. WYKONAWCY ZAGRANICZNI

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X pkt. 1 ust. b. niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

XIII. ZASADY SKŁADANIA OFERT PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2).

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt  XI.4 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wspólnik spółki cywilnej).  Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia.

- Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stasuje się art. 23 ustawy Pzp.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający urzęduje w dniach i godzinach określonych w rozdziale                 I niniejszej SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający   i Wykonawca przekazują e-mailem na adres:sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą mailową , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub drogą mailową w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń komputerowych lub faksu Wykonawcy.

- Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdziale I SIWZ.

- Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6 lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza stronie internetowej.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Andrzej Rzelek.

XV.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł

- Wadium może być wnoszone we wszystkich formach dopuszczonych w ustawie   Pzp.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr rachunku NBS Białośliwie 51 8937 0007 0000 0404 2000 0009

Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania lub jego skróconą wersję: „Wadium  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 )”

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w ofercie przetargowej.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienie do przedłużenia terminu związania z ofertą, maksymalnie o kolejne 60 dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie prośby o wyrażenie zgody.

- Odmowa wyrażenie zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

- Uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia terminu związania z ofertą określone są w art. 85 ust. 2 Pzp: Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymogi formalne:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całe zadanie.

  - Na ofertę składają się:

- formularz ofertowy  - zał. nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia – zał. nr 2 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

  - Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

  - Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy złożyć w formie oryginału tj. z własnoręcznym podpisem mocodawcy.

  - Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą/e we właściwym rejestrze.

  - Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.

  - Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie publikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez Wykonawcę.

  - Zaleca się połączenie w sposób trwały.

  - Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca uzupełnia (wpis, postawienie pieczęci, itp.) lub wykreśla. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy".

  - Dokumenty lub informacje załączone do oferty a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca musi opatrzyć nazwą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 8 ustawy Pzp.

- Koszt przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Opakowanie oferty:

  - Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

  - Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Gmina Miasteczko Krajeńskie

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 )”

NIE OTWIERAĆ PRZED ……………………………………

XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.07.2019 r. do godz. 10:00.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 6  w dniu 31.07.2019 r. o godz. 10:15.

- Tryb otwarcia ofert:

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, ceny a także informacje zawarte w ofercie dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofertach.

    - Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane opakowanie zmiany oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku zmian opakowanie każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR .....”.

- Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

- Oferty złożone po terminie:

Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu cywilnego).

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.

  - Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Załączone przedmiary robót wskazują na zakres rzeczowy robót do wykonania. Wykonawca ma obowiązek wycenić wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót.

  - Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryterium oceny ofert stanowi:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Okres gwarancji na roboty budowlane | 20 % |
| 3 | Okres rękojmi na roboty budowlane | 20% |

- Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

  - w ramach kryterium „cena” (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa oferowana cena

C    = 	--------------------------------------------- x100 pkt x 60% (waga kryterium)

Cena rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 pkt

  - w ramach kryterium „okres gwarancji” (G) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Okres gwarancji w ofercie ocenianej

G    = 	--------------------------------------------- x100 pkt x 20% (waga kryterium)

Najdłuższy okres gwarancji (max. 6 lat)

  - w ramach kryterium „okres rękojmi” (R) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Okres rękojmi w ofercie ocenianej

G    = 	--------------------------------------------- x100 pkt x 20% (waga kryterium)

Najdłuższy okres rękojmi (max. 5 lat)

1. Kryterium „okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej w formularzu oferty okresie gwarancji (w miesiącach) - z zastrzeżeniem, że minimalny wymagany okres gwarancji to 36 miesiące, a maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 72 miesiące (liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

2. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesięcy,  liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, do oceny ofert 
w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty 72 miesięczny okres gwarancji.

3. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach Zamawiający przeliczy te lata na miesiące.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 pkt

4. Kryterium „rękojmi” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej w formularzu oferty okresie rękojmi (w miesiącach) - z zastrzeżeniem, że minimalny wymagany okres rękojmi to 36 miesiące, a maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy (liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

5. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy,  liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, do oceny ofert 
w kryterium „okres rękojmi” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji.

6. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu rękojmi w latach Zamawiający przeliczy te lata na miesiące.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 pkt

S = C + G + R

4.  Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najwyżej ocenioną

5. Łączna we wszystkich kryteriach maksymalna ilość punktów wynosi 100 pkt.

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

- Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji lub dialogu.

- W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważni postępowanie.

- O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wybrany Wykonawca po upływie terminu wyznaczonego na wnoszenie odwołań zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami określonymi w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

- przedłożyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form przewidzianych na jej wniesienie,

- przedłożyć kosztorys ofertowy,

- wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z oświadczeniem potwierdzającym fakt ich zatrudnienia.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej  przed podpisaniem umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,    z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego;

Nr rachunku NBS Białośliwie 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005

z adnotacją: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 )”

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na  zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. Zamawiający zwróci:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy)

XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wybory Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany zostały zapisane w § 17 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

XXIV. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Wykonawca może wykonywać roboty przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

- Na żądanie Zmawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Obowiązki w przypadku umów o podwykonawstwo robót budowlanych:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

3) umowa o podwykonawstwo musi zawierać szczegółowy opis części zamówienia, którą ma wykonać podwykonawca;

4) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy                   o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy:

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 2,

- gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części zamówienia objętego umową o podwykonawstwo niż kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty;

5) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                  o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy    o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

7) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy w przypadkach, o których mowa w pkt 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo         w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego;

8) Wykonawca jest zobowiązany terminowo regulować wszelkie wierzytelności wynikające z umów zawartych z podwykonawcami. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona będzie od uregulowania należności podwykonawcom powstałych w związku z realizacją robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

9) jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego Wykonawca nie dokona zapłaty podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 12 zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem tego żądania;

10) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;

11) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

12) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na zgłoszenie uwag co najmniej 7 dni od dnia doręczenia tej informacji;

13) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

14) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

- odwołania (art. 180-198 Pzp),

- skargi do sądu (art. 198a-198g Pzp)

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dokument składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert),

Załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego),

Załącznik nr 5 – projekt umowy,

Załącznik nr 6 – oświadczenie gwarancyjne

Załącznik nr 7 – kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna,  projekt  techniczny – opis, projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 8 – oświadczenie RODO

# Text boxes

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy