Zawartość opracowania 


I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1.   Wstęp 
1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania 
1.2 Podstawa opracowania 

2. Charakterystyka ogólna Gminy 

3. Charakterystyka gospodarki wodno - ściekowej w Gminie 

4. Proponowany sposób postępowania ze ściekami powstającymi na terenie Gminy 

5  Proponowane rozwiązania skanalizowania poszczególnych miejscowości Gminy

6. Proponowane rozwiązania materiałowe 

    Załącznik (tabela): 
    Zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego: Kanalizacja sanitarna w Gminie Miasteczko 
    Krajeńskie 

II. CZĘŚĆ KOSZTOWA 

1. Koszty jednostkowe poszczególnych elementów kanalizacji 

    Załącznik (tabela): 
    Orientacyjne koszty zadania inwestycyjnego: Kanalizacja sanitarna w Gminie Miasteczko 
     Krajeńskie 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

rys.1 - Mapa poglądowa 1: 10 000;  KANALIZACJA SANITARNA w Gminie Miasteczko Krajeńskie
rys.2 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim 
rys.3 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Brzostowie Starym 
rys.4 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Grabównie 
rys.5 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Brzostowie Nowym i Marianowie 
rys.6 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Grabionnej 
rys.7 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Okalińcu 
rys.8 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Wolsku 
rys.9 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Wolsku Dolnym i Miasteczku - Huby 
rys.10 - Plan sytuacyjny 1: 5000; Układ kanalizacji sanitarnej w Arentowie

CZĘŚĆ OPISOWA

1.   Wstęp 

1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania 

      Przedmiotem opracowania jest koncepcja zadania inwestycyjnego: Kanalizacja sanitarna 
      w Gminie Miasteczko Krajeńskie  
     
      W zakres opracowania wchodzi również część kosztowa w której określono orientacyjne koszty 
      realizacji całego zadania oraz w rozbiciu na poszczególne miejscowości Gminy 
      i poszczególne elementy wchodzące w skład kanalizacji. 

      Opracowanie ma posłużyć jako podstawa merytoryczna do dalszego postępowania w realizacji 
       zadania  

1.2 Podstawa opracowania 

      - Informacje, dane i materiały uzyskane w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie 
      - Wizja terenu w poszczególnych miejscowościach Gminy  i tras przesyłu ścieków
      - Studium Wykonalności dla projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Miasteczko Krajeńskie ,
        opracowanie EKO - GEO Consulting Marek Bilyk, Lublin 

2. Charakterystyka ogólna Gminy

     Gmina liczy  ca 3200 mieszkańców, położona jest na północnym skraju doliny Noteci, w powiecie 
     pilskim i zajmuje obszar  70,7 km2 
     Gmina cechuje się dużym zróżnicowaniem powierzchni terenu. Część obszaru gminy położona jest 
     jest na wysoczyźnie, której południową granicę stanowi pas wzgórz morenowych w rejonie 
     Wolska i Miasteczka Krajeńskiego. Powierzchnia wysoczyzny morenowej charakteryzuje się  
     deniwelacjami rzędu: 20-40 m. Deniwelacje rosną w strefie krawędziowej pradoliny Noteci, gdzie 
     wynoszą: 80- 100 m. Południowa część gminy położona jest w pradolinie Noteci. 

     W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa: Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, 
     Okaliniec, Grabionna , Arentowo, Miasteczko Huby 

     Gmina ma charakter rolniczy z ukierunkowaniem na sadownictwo i warzywnictwo.

3. Charakterystyka gospodarki wodno - ściekowej w Gminie  

     Gmina jest w całości zwodociągowana lecz nie posiada rozwiązanej gospodarki ściekowej .
     Tylko w miejscowości Brzostowo Stare znajduje się lokalna oczyszczalnia ścieków typu 
     "Bioblok Mu 100" przyjmująca ścieki z 3 budynków wielorodzinnych oraz kompleksu budynków 
     wchodzących w skład Technikum Rolniczego. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni 
     wynosi: 45 m3/d   

     Na terenie Gminy powstaje  ca 350 m3 ścieków na dobę (przyjmując jednostkową ilość ścieków 
     na mieszkańca: 110 l/d )
    
4. Proponowany sposób postępowania ze ściekami powstającymi w Gminie 

    Proponuje się przesyłanie ścieków z poszczególnych     skanalizowanych    - miejscowości na
    terenie Gminy do centralnej zbiorczej, grupowej) mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków 
    w Brzostowie Starym powstałej na terenie  oczyszczalni istniejącej.   

     Komentarz:     
     Podstawowym zagadnieniem przy rozwiązywaniu gospodarki ściekowej w gminach jest  
     rozstrzygnięcie dylematu: jak dalece centralizować oczyszczanie ścieków powstających 
     na terenie gminy
     Istnieją dwa rozwiązania: 
     - lokalne oczyszczalnie w każdej lub dla kilku miejscowości 
     - jedna centralna oczyszczalnia dla potrzeb całej gminy 

     Zaletą  pierwszego rozwiązania jest brak przepompowni przesyłowych ścieków i przewodów 
     tłoczących, natomiast wadą trudność w zapewnieniu prawidłowej obsługi oczyszczalni oraz brak 
     możliwości właściwego zagospodarowania i unieszkodliwiania powstających na oczyszczalni 
     odpadów: skratek oraz osadu nadmiernego.

     Oczyszczalnia centralna ma cały szereg zalet: łatwość zapewnienia wysoko wykwalifikowanej 
     obsługi, możliwość właściwego ekologicznie i ekonomicznego zagospodarowania powstających 
     odpadów, niższe jednostkowe koszty oczyszczania ścieków.   
    
     Szczególnie istotna jest obsługa i eksploatacja oczyszczalni ścieków (oczyszczalnia nie jest 
     "samograjem" typu wiejska hydrofornia). Procesy biologicznego oczyszczania ścieków są 
     procesami wymagającymi sporej wiedzy oraz doświadczenia u pracowników obsługujących 
     oczyszczalnię. 

     Dla pojedynczych gospodarstw (domostw) oddalonych znacznie od zabudowy objętej kanalizacją 
     proponuje się asenizację indywidualną polegającą na budowie oczyszczalni przydomowych opartych 
     o osadnik gnilny i drenaż rozsączający - z okresowym wywożeniem zagęszczonych osadów 
     z osadnika gnilnego do oczyszczalni centralnej. 

5.  Proponowane rozwiązania skanalizowania poszczególnych miejscowości Gminy 

    (1) Brzostowo Stare (liczba mieszkańców: 250)

         Układ topograficzny i zabudowa miejscowości  pozwalają na wyznaczenie układu kanałów 
         grawitacyjnych (o łącznej długości: 1710 m) doprowadzającego wszystkie ścieki z miejscowości 
         na teren oczyszczalni 
        
    (2) Miasteczko Krajeńskie (liczba mieszkańców: 1152)  

         Układ topograficzny i zabudowa miejscowości  pozwalają na wyznaczenie sieci kanałów 
         grawitacyjnych ( o łącznej długości: 3940 m) doprowadzającej prawie wszystkie ścieki 
         z miejscowości do przepompowni głównej zlokalizowanej na terenie parku przy stadionie 
         sportowym. 
        
        
        Tylko w północnej i południowej - wschodniej części miejscowości konieczne są  lokalne  
        przepompownie dla odbioru ścieków z lokalnych układów kanalizacji grawitacyjnej (każdy 
        o długości: ca 200 m) 

        Z przepompowni głównej ścieki byłyby przetłaczane na teren oczyszczalni w Brzostowie 
        Starym (długość przewodu tłocznego: 1550 m) 
        Z przepompowni lokalnej w północnej części miejscowości ścieki przetłaczane byłyby do 
        przewodu tłocznego z przepompowni głównej (długość przewodu tłocznego: 560 m ) 
        Z przepompowni lokalnej w południowej części miejscowości (okolice dworca kolejowego) ścieki 
        przetłaczane byłyby do przewodu tłocznego z przepompowni głównej ( długość przewodu 
        tłocznego: 30 m) 
   
   (3) Grabówno (liczba mieszkańców: 517) 

        Układ topograficzny i zabudowa miejscowości pozwalają na objęcie kanalizacją grawitacyjną 
        tylko części domostw -  w układzie trzech pojedynczych kanałów (o łącznej długości 1440 m) 
        z których każdy doprowadzałby ścieki do oddzielnej przepompowni.  
        
        Kanał grawitacyjny (o długości: 430 m) zbierający ścieki z centralnej części miejscowości 
        doprowadzałby ścieki do przepompowni głównej zlokalizowanej na początku drogi
        do Miasteczka Krajeńskiego, przy zakładzie przetwórstwa drewna (z przejściem przez drogę 
        krajową) 
        Dwa pozostałe kanały (jeden o długości 550 m, drugi o długości 460 m ) doprowadzałyby ścieki 
        do przepompowni lokalnych ( zlokalizowanych: przy zakładzie przeróbki drewna przy drodze 
        do Wysokiej Małej oraz przy budynku przedszkola) 
       
        Z przepompowni głównej ścieki byłyby przetłaczane przewodem tłocznym o długości 1250 m
        do końcówki kanalizacji grawitacyjnej w Brzostowie Nowym 
        Z przepompowni lokalnych ścieki przetłaczane byłyby przewodami tłocznymi (odpowiednio
        o długości 600m i 350 m) do kanału grawitacyjnego obsługiwanego przez przepompownię główną.

        Pozostałe domostwa nie objęte kanalizacją grawitacyjną proponuje się objąć kanalizacją 
        ciśnieniową 

        Komentarz: 
        Kanalizacja ciśnieniowa jest alternatywą dla tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej w sytuacji 
        zabudowy rozproszonej oraz braku odpowiednich spadków terenu umożliwiających odpływ 
        grawitacyjny ścieków (bez nadmiernego przegłębienia kanałów)
     
        System kanalizacji  ciśnieniowej polega na tym, że każde domostwo (ewentualnie kilka położonych 
        w najbliższym sąsiedztwie) posiada przepompownię ścieków wyposażoną w pompę 
        rozdrabniającą wtłaczającą ścieki do pojedynczych przewodów, układu lub sieci przewodów
        ciśnieniowych o małych średnicach. Z kanalizacji ciśnieniowej ścieki odprowadzane są do 
        kanalizacji grawitacyjnej lub bezpośrednio do oczyszczalni.  
        Z poszczególnych przepompowni przydomowych oraz z kanalizacji ciśnieniowej ścieki mogą być 
        również wtłaczane bezpośrednio do przewodów tłocznych z przepompowni ścieków obsługujących 
        kanalizację grawitacyjną.

Łączna długość przewodów kanalizacji ciśnieniowej w Grabównie wynosiłaby 2650 m, 
        kanalizacja przyjmowałaby ścieki z 16 przepompowni przydomowych. 
        
        Z 4 przepompowni przydomowych ścieki przetłaczane byłyby bezpośrednio do przewodu tłocznego 
        z przepompowni lokalnej  

   (4) Brzostowo Nowe i Marianowo (łączna liczba mieszkańców: 300) 

        Układ topograficzny i zabudowa obu miejscowości pozwalają na objęcie kanalizacją grawitacyjną 
        tylko części domostw - w układzie czterech pojedynczych kanałów. 
        Dwa kanały grawitacyjne (o łącznej długości: 1150 m) zbierające ścieki w Brzostowie Nowym 
        doprowadzałyby ścieki do przepompowni głównej zlokalizowanej przy rowie melioracyjnym
        (przechodzącym przez drogę do Grabówna)
        
        Kanały grawitacyjne (o długościach: 350 m i 250 m) zbierające ścieki w Marianowie 
        doprowadzałyby je do przepompowni lokalnych. 

        Z przepompowni głównej  ścieki przetłaczane byłyby przewodem tłocznym (o długości 1250 m) 
        do końcówki kanalizacji grawitacyjnej w Brzostowie Starym. 
     
        Z przepompowni lokalnych w Marianowie ścieki przetłaczane byłyby wspólnym przewodem 
        tłocznym o długości 770 m do końcówki kanalizacji grawitacyjnej w Brzostowie Nowym. 

        Pozostałe domostwa nie objęte kanalizacją grawitacyjną proponuje się objąć kanalizacją 
        ciśnieniową. Łączna długość kanalizacji ciśnieniowej w Brzostowie Nowym wynosiłaby: 450 m
        i przyjmowała ścieki z 6 przepompowni przydomowych 
        Łączna długość przewodów kanalizacji ciśnieniowej w Marianowie wynosiłaby: 550 m,  
        kanalizacja przyjmowałaby ścieki  z 5 przepompowni przydomowych. 

        Z 5 przepompowni przydomowych ścieki przetłaczane byłyby bezpośrednio do przewodów 
        tłocznych z przepompowni lokalnych oraz z głównej

5)   Okaliniec (liczba mieszkańców: 250) 

        Układ topograficzny i zabudowa miejscowości pozwalają na wyznaczenie jednego kanału 
        grawitacyjnego o długości: 420 m (obsługującego tylko część domostw - w tym budownictwo 
        blokowe) doprowadzającego ścieki do przepompowni głównej 

        Z przepompowni głównej ścieki przetłaczane byłyby przewodem tłocznym ( o długości 2020 m)
        do końcówki kanalizacji grawitacyjnej w Grabionnej. 

        Pozostałe domostwa nie objęte kanalizacją grawitacyjną proponuje się objąć kanalizacją 
        ciśnieniową. Łączna długość przewodów kanalizacji ciśnieniowej w Okalińcu  wynosiłaby: 3500 m, 
        kanalizacja przyjmowałaby ścieki z 20 przepompowni przydomowych  
         
  6)  Grabionna (liczba mieszkańców: 302) 

        Układ topograficzny i zabudowa miejscowości pozwalają na wyznaczenie układu kanałów 
        grawitacyjnych ( o łącznej długości: 1330 m) doprowadzającego ścieki do przepompowni głównej 
        zlokalizowanej przy zarastającym stawie wiejskim oraz jednego kanału ( o długości : 220 m) 
        doprowadzającego ścieki do przepompowni lokalnej zlokalizowanej przy drodze do Brzostowa 
        Starego. 

        Z przepompowni głównej ścieki przetłaczane byłyby przewodem tłocznym ( o długości 2850 m) 
        do końcówki kanalizacji grawitacyjnej w Brzostowie Starym. 
        Z przepompowni lokalnej ścieki przetłaczane byłyby przewodem tłocznym ( o dlugości 20 m) 
        do przewodu tłocznego z przepompowni głównej. 

        Oddaloną zabudowę rozproszoną miejscowości proponuje się objąć kanalizacją  
        ciśnieniową odprowadzającą ścieki do Grabówna.

Łączna długość przewodów kanalizacji ciśnieniowej w Grabionnej wynosiłaby: 1400 m,  
        kanalizacja przyjmowałaby ścieki z 7 przepompowni przydomowych 
   
  (7)  Wolsko Górne (liczba mieszkańców: 80 ) 

        Układ topograficzny, zabudowa istniejąca oraz zabudowa planowana miejscowości pozwalają na 
        wyznaczenie  jednego kanału grawitacyjnego (o długości 1850 m) sprowadzającego ścieki  do 
        przepompowni głównej zlokalizowanej w Wolsku Dolnym.
 
        Z przepompowni głównej przewód tłoczny ( o długości: 4400 m) przetłaczałby ścieki do Miasteczka 
        Krajeńskiego (poprzez Wolsko Dolne) -  przewód ułożony byłby wzdłuż toru kolejowego.

        Domostwa istniejące i planowane w Wolsku Górnym z których niemożliwe jest  odprowadzanie 
        grawitacyjne ścieków proponuje się objąć kanalizacją ciśnieniową z jednym przewodem 
        zbierającym (o długości: 600 m) przyjmującym ścieki z 4  przepompowni przydomowych

(8)  Wolsko Dolne (liczba mieszkańców: 80) 

        Miejscowość charakteryzuje się bardzo rozproszoną, liniową zabudową wzdłuż toru kolejowego 
        Proponuje się wyposażenie poszczególnych domostw (lub kilku domostw) w przepompownie 
        przydomowe odprowadzające ścieki do przewodu tłocznego z przepompowni głównej dla 
        Wolska Górnego  

        Do przewodu włączonych byłoby 14 przepompowni przydomowych 

  (9)  Miasteczko Huby (liczba mieszkańców: 127 mieszkańców) 

        Miejscowość charakteryzuje się rozproszoną, liniową zabudową wzdłuż drogi powiatowej 
        Proponuje się wyposażenie miejscowości w kanalizację ciśnieniową z pojedynczym przewodem 
        zbierającym i odprowadzającym ścieki do Miasteczka Krajeńskiego

        Długość przewodu ciśnieniowego, zbierającego wynosiłaby: 2600 m, do przewodu włączonych 
        byłoby 20 przepompowni przydomowych 

  (10) Arentowo (liczba zagród: 16) 

         Miejscowość charakteryzuje się bardzo rozproszoną zabudową (pojedyncze, oddalone od siebie
         zagrody) 
          Proponuje się wyposażenie miejscowości kanalizację ciśnieniową, składającą się z pojedynczego
          przewodu (o długości: 1350 m - obsługującego 3 zagrody) włączonego do kanalizacji ciśnieniowej 
          w Grabionnej oraz pojedynczego przewodu (o długości: 1200 m - obsługującego 7 zagród) 
          włączonego do przewodu tłocznego ścieków z Grabionnej do Brzostowa Starego    

          Ponadto bezpośrednio do przewodu tłocznego z Grabionej do Brzostowa Starego włączonych 
          byłoby 6 przepompowni przydomowych z pobliskich zagród, łączna długość przewodów tłocznych   
          z tych przepompowni wynosiłaby 800 m 

6. Proponowane rozwiązania materiałowe

    - Kanalizacja grawitacyjna: z rur PCW 200 mm, litych o sztywności obwodowej SN 8 
      Studzienki kanalizacyjne: z elementów prefabrykowanych betonowych (kręgów) łączonych na 
      uszczelkę  

    - Przewody tłoczne z przepompowni głównych i lokalnych: z rur PE klasy 100 (połączenia 
      zgrzewane) o  średnicach pozwalających na zapewnić minimalną prędkość  przepływu 
      w przewodzie 
   
    - Kanalizacja ciśnieniowa: z rur ciśnieniowych PE klasy (połączenia na kształtki zaciskowe typu 
       "Polyrac" )

    - Przepompownie ścieków (główne i  lokalne): w formie studziennej z elementów prefabrykowanych 
       betonowych (kręgów) łączonych na uszczelkę, pompy zatapialne o swobodnym przelocie 
       wirnika 80 mm

II. CZĘŚĆ KOSZTOWA 

1. Koszty jednostkowe poszczególnych elementów kanalizacji 

     Na podstawie informacji uzyskanych w firmach wykonawczych działających na terenie byłego 
     województwa pilskiego:  w Przedsiębiorstwie Inżynierii Ochrony Środowiska "Ekoklar" Piła oraz 
     w Przedsiębiorstwie ATA Budzyń, a także informacji handlowych od dostawców materiałów do 
     budowy kanalizacji; 
 
     przyjęto: 

    - koszt jednostkowy wykonania kanału grawitacyjnego 
      z rur (litych)  i kształtek  PCW  o średnicy 200 mm:  300 zł/m                                                 
      w tym koszt rury: 45 zl/m 
    
    - koszt jednostkowy wykonania przewodu tłocznego 
      z rur ciśnieniowych PE typu 100 PN 10    
 
            o średnicy Dz - 125 mm: 150 zł/m
            w tym koszt rury: 40 zł/m   

            o średnicy Dz - 110 mm: 140 zł/m 
            w tym koszt rury: 35 zł/m 

            o średnicy Dz -  90 mm: 110 zł/m   
            w tym koszt rury: 25 zl/m 

    - koszt jednostkowy wykonania przewodów kanalizacji ciśnieniowej 
      z rur ciśnieniowych PE  PN 10 

            o średnicy Dz - 90: 110 zł/m 
            w tym koszt rury: 25 zł/m 

            o średnicy Dz - 75: 100 zł/m 
            w tym koszt rury: 23 zł/m 

            o średnicy Dz - 63: 100 zł/m 
            w tym koszt rury: 20 zł/m  

            o średnicy Dz - 50: 90 zł/m 
            w tym koszt rury: 15 zł/m 

     - koszt wybudowania przepompowni głównej ścieków 
       z dwoma pompami zatapialnym: 110 000 zł/szt  
       w tym koszt zakupu kompletnej przepompowni: 65 000 zł/szt 

     - koszt wybudowania przepompowni lokalnej ścieków
       z dwoma  pompami zatapialnymi:  80 000 zł/szt 
       w tym koszt zakupu kompletnej przepompowni: 40 000 zł/szt                                      

    - koszt wybudowania przepompowni  przydomowej 
      z jedną pompą zatapialną  z rozdrabniaczem: 9 000 zł/szt 
      w tym koszt zakupu kompletnej przepompowni: 7 000 zł/szt 

    - koszt wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków typu 
      osadnik + złoże rozsączającej: 8 500 zł/szt 
      w tym koszt zakupu urządzeń:  6 000 zł/szt 

    - koszt jednostkowy odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu kanału 
      sanitarnego, przewodu tłocznego ścieków lub przewodu kanalizacji 
      ciśnieniowej  

            chodnik z polbruku: 70 zł/m2  
            jezdnia asfaltowa: 150 zł/ m2 
            bruk kamienny: 50 zł/ m2 (ponowne ułożenie bruku)

# Footnotes

Koncepcja przebudowy i rozbudowy  oczyszczalni ścieków Brzostowie Starym na przyjęcie ścieków z całej Gminy jest   
    przedmiotem oddzielnego opracowania