GMINA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

UL. DĄBROWSKIEGO 16

89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości   przekraczającej  kwotę określoną na podst. art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych p.n.

„OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ –  AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BRZOSTOWO, MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, GRABÓWNO, MIASTECZKO -  HUBY I WOLSKO”

w ramach projektu p.n. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 – z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

ZATWIERDZIŁ:

Miasteczko Krajeńskie, dnia 17 grudnia 2009 r.

1. Zamawiający

  - Zamawiającym jest:

Gmina Miasteczko Krajeńskie

z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, przy ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

reprezentowana przez Karola Jagodzińskiego – Wójta Gminy

REGON: 570791454

NIP: 764-24-61-433

strona internetowa: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

  - Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

telefon:  067-287-31-96, wewn. 35, 0 – 665 – 155 – 032,  faks: 067-287-31-97

- Oznaczenie i tryb postępowania, stosowanie przepisów

  - Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy:

ZP-341-9/09

  - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę

określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007  r ( na

podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 upzp) dla robót budowlanych.

  - Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „upzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 – ze zmianami).

- Przedmiot zamówienia

  - Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Grabówno, Miasteczko Huby i Wolsko”.

  - Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. (WRPO).

  - Projektowana inwestycja obejmować będzie wybudowanie kanalizacji sanitarnej na

terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Brzostowo. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków będzie przedmiotem osobnego zamówienia. Dokumentacja budowlana opracowana została dla poszczególnych miejscowości przewidzianych do skanalizowania. Zakres robót dla poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco:

Miasteczko Krajeńskie

- długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 6155 mb, w

tym kanały DN 250 – 4653  mb, kanały DN 160 – 1512 mb,

- długość rurociągów tłocznych ogółem 2458 mb, w tym

przyłącza tłoczne 40 mm –  431 mb, rurociąg tłoczny przesyłowy 110 mm –

2027 mb,

- liczba pompowni ścieków ogółem – 17 szt, w tym pompownie sieciowe

(dwupompowe) 2 szt, pompownie przydomowe (jednopompowe) 15 szt,

- studnie betonowe średnicy 1m – 141 szt, w tym studnie rewizyjne kanalizacyjne 136

szt, studnie z kratą koszową 1 szt, studnie odpowietrzające 2 szt, studnie na rurociągu

tłocznym czyszczakowe 2 szt.

Grabówno

- długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 2367 mb, w tym kanały DN 250 – 1847 mb, kanały DN 160 – 530,4 mb,

- długość rurociągów tłocznych ogółem 3071 mb, w tym rurociąg 40 mm – 464 mb, rurociąg 50 mm – 351, rurociąg 63 mm – 152 mb, rurociąg tłoczny przesyłowy 110 mm – 2104 mb,

- liczba pompowni ścieków ogółem – 21 szt, w tym pompownie sieciowe

(dwupompowe) 3 szt, pompownie przydomowe (jednopompowe) 18 szt,

- studnie betonowe średnicy 1m – 56 szt, w tym studnie rewizyjne kanalizacyjne 50

szt, studnie z kratą koszową 3 szt, studnie odpowietrzające – 1 szt, studnie czyszczakowe – 2 szt,

Brzostowo

- długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 5500 mb, w tym kanały DN 250 – 4895  mb, kanały DN 160 – 605 mb,

- długość rurociągów tłocznych ogółem - 1425 mb, w tym przyłącza tłoczne 40 mm – 69 mb, rurociąg tłoczny przesyłowy 110 mm – 1018 mb, rurociąg tłoczny 50 mm – 338 mb,

- liczba pompowni ścieków ogółem – 7 szt, w tym pompownie sieciowe

(dwupompowe) 2 szt, pompownie przydomowe (jednopompowe) 5 szt,

- studnie betonowe średnicy 1m – 123 szt, w tym studnie rewizyjne kanalizacyjne 121

Szt, studnie do kraty koszowej 1 szt, studnie na rurociągu tłocznym czyszczakowe 1

szt.

Wolsko

- długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 2310 mb,

w tym kanał DN 250 – 2095 mb, kanał DN 160 – 215 mb,

- długość rurociągów tłocznych – 6871 mb, w tym

rurociąg tłoczny przesyłowy 110  mm – 4547 mb, rurociąg 75 mm – 1128 mb,

rurociąg 50 mm – 423 mb, rurociąg 40 mm – 773 mb,

- pompownie ścieków – 26 szt, w tym pompownie sieciowe dwupompowe – 1 szt,

pompownie przydomowe – 25 szt,

- studnie betonowe śr. 1m – 67 szt, w tym studnia napowietrzająca – 5 szt, studnia z

kratą – 1 szt, studnie rewizyjne – 51 szt, studnie, studnie czyszczakowe – 10 szt,

Miasteczko Huby

- długość rurociągów tłocznych ogółem  – 3055 mb, w tym

rurociąg 40 mm – 514 mb,  rurociągi 50 mm – 107 mb, rurociągi 75 mm –

2134 mb,

- pompownie ścieków 18 szt, w tym pompownie przydomowe – 18 szt,

- studnie betonowe o średnicy 1 m – 8 szt, w tym studnie napowietrzające – 4 szt,

studnie czyszczakowe – 4 szt.

  - Urządzenia i materiały

3.4.1.   Kanalizacja grawitacyjna:

1/ Główne rurociągi należy wykonać z rur PVC-U, klasy S (8 kN/m2) o średnicy 250

mm o jednolitej ściance SDR 34 SN 8, łączonych na uszczelkę gumową systemu

Sever-Lock. Przyłącza do poszczególnych posesji należy wykonać z rur PVC-U Dn

klasy N (4kN/m2) o ściankach j.w. o średnicy 160 mm. Jako alternatywę dopuszcza

się rury GRP z żywic poliestrowych zbrojonych.

2/ Studnie kanalizacyjne rewizyjne węzłowe, włazowe o  średnicy 1000 mm muszą

być wykonane z betonu klasy B40. Można zastosować studnie z tworzywa o

średnicy 600 mm, z gotowymi kinetami i przejściami szczelnymi, o odporności 4 –

8 pH. Stopnie złazowe w studniach antypoślizgowe, odporne na agresywne

środowisko. Przykrycie studni włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

3/ Studnie inspekcyjne, niewłazowe(na przyłączach do posesji) o średnicy 425 mm,

wykonane z tworzyw.

3.4.2.   Kanalizacja tłoczna:

1/ Wszystkie rurociągi tłoczne zostały zaprojektowane z rur PE i PE-HD klasy 100 PN

10 o średnicach 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, i 110 mm z paskiem brązowym i

napisem  „kanalizacja tłoczna”. Rury winny być łączone przez zgrzewanie

doczołowe.

2/ Studnie zaworowe na rurociągu tłocznym zostały zaprojektowane jako żelbetowe o

średnicy minimalnej 1000 mm z włazami żeliwnymi z zamknięciami z wkładką

betonową i odpowiednimi przejściami szczelnymi.

3/ Na rurociągach tłocznych tranzytowych dodatkowo przewidziano w najniższym

punkcie rewizję z czyszczakiem umożliwiającą okresowe przeczyszczenie, a w

punktach najwyższych tzw zawory odpowietrzająco-napowietrzające gwarantujące

usunięcie korków powietrznych z sieci i zapobiegające powstaniu próżni.

4/ Na załamaniach rurociągów przewidziano bloki oporowe betonowe.

5/ Na każdym przyłączu ciśnieniowym przed kolektorem winien być zainstalowany

zespół zaworów – odcinający i zwrotny.

6/ Na trasie rurociągów tłocznych należy zastosować instalację do płukania.

3.4.3.   Pompownie przydomowe – zaprojektowano kompletne pompownie

jednopompowe, wykonane w całości i przetestowane fabrycznie, o wydajności

0,48l/s, przy wysokości podnoszenia 55 m. Wymagania co do elementów

pompowni;

- pompa – zaprojektowana do stosowania w pompowniach przydomowych ścieków

Sanitarnych z pionowo umieszczonym rotorem, napędzana przez silnik

elektryczny, dostosowania do pompowania ścieków sanitarnych z zawartością

części stałych, typu śrubowo-wyporowego z jednym uszczelniaczem

mechanicznym; rotor musi być wykonany ze stali nierdzewnej. Uwaga: rotory z

powłokami galwanicznymi nie będą akceptowane. Stator pompy musi być

wykonany ze specjalnego elastomeru etylenowo-propylenowego

charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie i rozrywanie, odpornością na

tłuszcze i detergenty oraz posiadać stabilne właściwości w różnych temperaturach.

Wlot pompy  musi mieć średnicę nie mniejszą niż 12,5 cm;

- rozdrabniacz typu młotkowego, sztaby tnące rozdrabniacza wykonane z

utwardzonej stali nierdzewnej, mechanizm tnący rozdrabniacza nie może obracać

się z szybkością większą niż 1500 obr/min.

-  silnik pompy o mocy max. 0,8 kW, obroty max. 1435 obr/min., zasilanie 230 V,

rozruch pojemnościowy, komora wirnika bezolejowa,

maksymalny prąd rozruchu nie może przekraczać 30A, silnik musi mieć

zabezpieczenie przed przeciążeniem lub zatrzymaniem wirnika za pomocą

wyłącznika termicznego o samoczynnym ponownym załączeniu.

Uwaga: nie będą zaakceptowane silniki o rozruchu niepojemnościowym, ze

względu na niski moment obrotowy przy rozruchu i związaną z tym podatnością

na zakleszczanie rozdrabniacza.

- zbiornik pompowni o średnicy 600 mm, wykonany z materiału odpornego na

pękanie spowodowane czynnikami środowiska, wszystkie przejścia przez ściany

zbiornika muszą posiadać fabryczne świadectwa szczelności.

- pompa musi posiadać szybkozłącze, obejmujące wszystkie przewody zasilające i

sygnałowe oraz integralny przewód odpowietrzający obudowę pompy dla

prawidłowego działania ciśnieniowych czujników poziomu ścieków,

- integralny zespół jaki stanowią pompa, silnik, rozdrabniacz, układy sterujące

silnikiem zawór zwrotny, zawór napowietrzający, szybkozłącze elektryczne i kabel

musi być łatwo wyjmowany,

- zasilanie elektryczne każdej pompowni przydomowej należy przewidzieć kablem z

instalacji elektrycznej budynku, dla którego przewidziana jest ta pompownia,

Uwaga; ze względów serwisowych Zamawiający wymaga zastosowania pompowni tego samego typu.

3.4.4.   Tłocznie ścieków:

1/ zaprojektowane pompownie nowej generacji (tłocznie ścieków) charakteryzują

się niezawodnością działania, niskimi kosztami obsługi i niewielkim zużyciem

energii elektrycznej o następujących parametrach:

2/ Zaprojektowano 8 pompowni (tłoczni)

P – 1 wysokość podnoszenia słupa wody – 4,75 m

moc silnika 0,75 kW

P – 2 wysokość podnoszenia  – 18,57 m

moc silnika – 4 kW

P – 3 wysokość podnoszenia  – 5,63 m

moc silnika 1,5 kW

P – 4 wysokość podnoszenia -  10,59 m

moc silnika 2,2 kW

P – 5 wysokość podnoszenia  – 4,83

moc silnika 0,75 kW

P – 6 wysokość podnoszenia  – 57,1 m

moc silnika 11 kW

P – 7 wysokość podnoszenia  – 43,5 m

moc silnika 7,5 kW

P – 8 wysokość podnoszenia – 21,57 m

Moc silnika 3 kW

3/ pompownia musi posiadać łatwo wyjmowane dwa zespoły, w skład których

wchodzą pompa silnik, rozdrabniacz, układy sterujące silnikiem, zawór zwrotny,

zawór napowietrzający, szybkozłącze elektryczne i kabel,

4/ dopuszcza się zastosowanie wyłącznie przepompowni typu suchego, z

zastosowaniem urządzeń tłoczących – są to przepompownie ścieków systemu

AVALIFT charakteryzujące się zamkniętym obiegiem ścieków, eliminującym

ich kontakt ze środowiskiem,

5/ zbiornik retencyjny przepompowni winien być zamknięty, wodoszczelny,

zabezpieczony przed wydzielaniem odorów, odporny na wypadek piętrzenia

ścieków, stabilny, sztywny odporny na działanie agresywnych ścieków,

6/ zastosowane urządzenia powinny podnosić ścieki razem ze wszystkimi

częściami

stałymi jakie są zwykle zawarte w ściekach bytowo- gospodarczych; wyklucza

się możliwość zastosowania urządzeń rozdrabniających fekalia,

7/ przepompownia musi posiadać co najmniej dwa pracujące przemiennie zespoły

pomp o wydajności równej maksymalnej projektowanej wydajności

przepompowni, zespoły pompowe o mocy nominalnej pow. 4 kW muszą mieć

napędy przystosowane do pracy ciągłej,

8/ zbiornik retencyjny na górnej powierzchni winien posiadać duży otwór rewizyjny

pozwalający na łatwy montaż wszystkich podzespołów, kontrolę stanu

technicznego, sprawne wykonywanie prac serwisowych, w tym czyszczenie

wnętrza zbiornika,

Uwaga: Zamawiający wymaga zastosowania przepompowni sprawdzonych,

pracujących na terenie Polski co najmniej 5 lat. Wykonawca winien załączyć do

oferty opinie użytkowników oferowanych przepompowni oraz karty katalogowe w

języku polskim potwierdzające, że parametry techniczne zaoferowanych

przepompowni  nie są gorsze od zaprojektowanych. Oferowane przepompownie

muszą posiadać autoryzowany przez producenta serwis oraz magazyn części

zamiennych na terenie Polski.

3.4.5.    system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii

GSN/GPRS:

System przewiduje zainstalowanie w każdej przepompowni sterownika oraz

modemu komunikacyjnego oraz stacji monitorującej zlokalizowanej na terenie

oczyszczalni ścieków. Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i

oprogramowania o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane, w związku z czym

Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty specyfikacje techniczne

zaoferowanego systemu dotyczące stacji bazowej z uwzględnieniem zaoferowanego

zestawu komputerowego oraz modułów telemetrycznych na terenie przepompowni. 3.4.6.    Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w projektach budowlanych,

specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót,

projekcie umowy, które stanowią załączniki do SIWZ.  Ze względów technicznych

Zamawiający nie jest w stanie zamieścić całości dokumentacji na stronie

internetowej. Zamawiający przygotował komplet dokumentacji projektowej,

wykonawczej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formie

elektronicznej na płytach, które zainteresowani otrzymają nieodpłatnie. W tym

zakresie prosimy o kontakt z p. Ryszardem Chmielnickim w Urzędzie Gminy – tel.

067-287-31-96, wewn. 35, Tel. Kom. 665-155-032 we wszystkie dni robocze.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

W zakresie wizji lokalnej prosimy o kontakt z p. Ryszardem Chmielnickim w Urzędzie Gminy – tel. 067-287-31-96, wewn. 35, Tel. Kom. 665-155-032 we wszystkie dni robocze.

  - W roku 2009 zostały przeprowadzone badania gruntowo-wodne i geotechniczne, w których wyniku opracowana została opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanej kanalizacji. Opinię tę Zamawiający udostępni wszystkim Wykonawcom wraz z dokumentacją projektową.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać drogę dojazdową wewnętrzną do pompowni Nr 6 w Miasteczku Krajeńskim, odtworzyć wszystkie nawierzchnie dróg i chodników uszkodzone podczas robót budowlanych. Podczas wykonywania prac w ciągu dróg powiatowych Wykonawca będzie współpracował z Powiatowym Zarządem Dróg w Pile w zakresie organizacji ruchu.

  - Planowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej nawarstwień kulturowych historycznej zabudowy miejscowości objętych inwestycją. Prowadzenie prac ziemnych musi odbywać się w obecności archeologa. Zamawiający zawarł umowę z osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika badań archeologicznych, a z którą wybrany Wykonawca będzie współpracował.

  - Część robót objętych inwestycją przebiegać będzie przez tereny zamknięte, których właścicielem jest PKP. Roboty na  terenach PKP, (na podstawie zawartej umowy pomiędzy PKP, a Zamawiającym), będą mogły się odbywać po uzyskaniu pozwolenia na wejście na grunt PKP, uzgodnieniu warunków przejścia pod torami oraz uiszczeniu następujących opłat:

- za uzgodnienie warunków przejścia pod torami 221 zł. + 22% podatku VAT,

- za pozwolenie wstępu na teren kolejowy 110 zł. + 22% podatku VAT,

- za czasowe zajęcie gruntu 176 zł. + 22% podatku VAT za dobę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skalkulował koszty związane z robotami na terenie PKP w swojej ofercie. Załącznikiem nr 9 do niniejszej SIWZ są warunki realizacji inwestycji na terenach PKP (załącznik do umowy – jest to informacja dla Wykonawcy zawierająca spis działek, warunki wykonania robót oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla PKP.

  - Podczas budowy kanalizacji wystąpi znaczna ilość skrzyżowań przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych z przewodami sieci elektrycznej, telefonicznej, wodociągowej, gazowej i światłowodowej oraz elementami sieci drenarskiej. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać skrzyżowania sieci pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci. W przypadku uszkodzenia ciągów drenarskich muszą zostać odtworzone przez Wykonawcę. W miejscowości Grabówno wystąpią skrzyżowania kanalizacji z drogą krajową nr 10.

  - W cenie oferty należy uwzględnić wartość robót tymczasowych wskazanych w STWiORB oraz prac towarzyszących, jakim są prace geodezyjne przy wytyczaniu tras rurociągów, geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz prace odwodnieniowe.

  - Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty  koszt tablic informacyjnych o współfinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wytycznymi WRPO, które są zawarte na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

  - W zakresie zastosowanych rur, pompowni i innych urządzeń Zamawiający

dopuszcza składanie ofert równoważnych. Urządzenia zaproponowane przez

Wykonawcę muszą gwarantować równoważność w stosunku do tych jakie przewiduje

dokumentacja. Wykonawca musi zachować podstawowe wymogi dotyczące

zaprojektowanej technologii, parametrów nie gorszych niż zawarte w dokumentacji

technicznej.

Zaproponowane tłocznie ścieków i przepompownie przydomowe nie mogą posiadać

parametrów gorszych od ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca w

przedłożonej ofercie musi udokumentować ten fakt przez załączenie do oferty kart

katalogowych urządzeń w języku polskim oraz załączyć kopie wymaganych

przepisami prawa certyfikatów, aprobat i dopuszczeń, zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp.

Zamawiający oceni, czy przedłożona oferta spełnia w/w wymogi i zadecyduje o

dopuszczeniu jej do tej części postępowania jaką jest ocena złożonych ofert. Oferty

nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45111200-0 roboty przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232440-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania

ścieków

45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

4.3.     Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.  Termin realizacji zamówienia

5.1. Zamawiający wymaga wykonania robót objętych zamówieniem

w terminie od podpisania umowy do 30 czerwca 20013 r.

Wykonawca winien przewidzieć wykonanie kanalizacji objętej zamówieniem w

następujących etapach:

- do końca 2011 roku należy zakończyć roboty w miejscowościach: Brzostowo,

Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko Huby,

- w okresie roku 2012 wykonać kanalizację miejscowości Grabówno,

- w roku 2013 (do 30 czerwca) wykonać kanalizację miejscowości Wolsko

6. Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:

6.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

upzp.

6.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie  udokumentują, że w

ciągu ostatnich 5 lat (2004 – 2009), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym

okresie - pełniąc funkcję wykonawcy zrealizowali z należytą starannością przynajmniej

dwa zamówienia na budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej o wartości nie mniejszej

niż 10 000 000 złotych (słownie dziesięć milionów złotych) każde.

6.3. Dysponują następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje

odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone i spełnią poniższe

wymagania:

- kierownik budowy – uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji

sanitarnych, aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 5 lat

doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień,

- kierownik robót elektrycznych – uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej,

aktualny wpis do Izby Inżynierów budownictwa, minimum 3 lata doświadczenia

zawodowego po uzyskaniu uprawnień,

- kierownik robót drogowych – uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,

aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 3 lata doświadczenia

zawodowego po uzyskaniu uprawnień,

- geodeta – uprawnienia  geodezyjne do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i

kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej oraz geodezyjnych pomiarów

sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, minimum 5 lat

doświadczenia zawodowego.

Uwaga: Wykonawca może zwiększyć ilość personelu np. o kierownika robót budowlanych, sanitarnych itp. - w takim przypadku należy wykazać te osoby w załączniku nr 4 do SIWZ oraz dołączyć karty wg wzoru załącznika 4A dotyczące tych osób.

6.4. Dysponują następującym sprzętem budowlanym, niezbędnym do realizacji robót:

1) koparka gąsienicowa 0,6 m3                                                       1 szt

2) spycharka gąsienicowa 75 kM                                                    1 szt

3) spycharka gąsienicowa 100 kM                                                  1 szt

4) równiarka samojezdna 100 kM                                                   1 szt

5) walec statyczny samojezdny 10 Mg                                            1 szt

6) walec statyczny samojezdny 15 Mg                                            1 szt

7) zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/godz                   1 szt

8) ubijak spalinowy 200 kg                                                              1 szt

9) pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h                                    1 szt

10) zespół pompowo-próżniowy 90 m3/h                                        1 szt

11) urządzenie przewiertowe WP 15/25                                          1 szt

12) urządzenie przewiertowe WP 30/60                                          1 szt

13) żuraw samochodowy do 4 Mg                                                   1 szt

14) żuraw samochodowy 5-6 Mg                                                     1 szt

15) żuraw samochodowy 12-16 Mg                                                 1 szt

16) wyciąg do urobku ziemi 0,18 Mg                                               1 szt

17) wciągarka mechaniczna elektr. 1,6-3,2Mg                                 1 szt

18) wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg                                           1 szt

19) rozścielacz mas bitumicznych 3,5 m                                           1 szt

20) przecinarka do asfaltu                                                                  1 szt

21) spawarka wirująca 500 A                                                            1 szt

22) zgrzewarka do zgrzewania elektrop. rur PE                                1 szt

23) zgrzewarka doczołowa do rur PE                                                1 szt

24) agregat prądotwórczy 10 kVA                                                     1 szt

25) ciągnik kołowy 50 kM i 75 kM                                              po 1 szt

26) ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg                                              1 szt

27) samochody skrzyniowe 5 Mg, 5-10 Mg, 10-15 Mg               po 1 szt

6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

i w tym względzie udokumentują, że:

- ich średnioroczne przychody netto ze sprzedaży za ostatnie 3 lata, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wynosiły nie mniej niż

17 milionów złotych za każdy rok (słownie : siedemnaście milionów złotych)

- dysponują własnymi środkami finansowymi, lub zdolnością kredytową w wysokości nie

mniejszej niż 10 milionów złotych,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej.

6.6. Zobowiążą się do ubezpieczenia budowy w wiarygodnym zakładzie ubezpieczeń w

następującym zakresie:

- Wykonawca ma obowiązek posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ważną umowę odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia, z rozszerzeniem o:

- odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (bez

podlimitu) z zachowaniem lub nie prawa do regresu,

- odpowiedzialność cywilną za szkody w środowisku z podlimitem nie niższym niż

500 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia,

- odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów

nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

posiadacza pojazdów mechanicznych, jeżeli takie pojazdy będą używane na placu

budowy z podlimitem 500 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia,

- odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe z podlimitem 500 000,00

złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię polisy spełniającej wymogi określone w pkt. a) wraz ze wszystkimi załącznikami, ogólnymi warunkami oraz dowodem zapłaty całości składki najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6.7. Udzielą gwarancji jakości za wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Na

wmontowane urządzenia obowiązuje okres gwarancji producentów liczony od dnia

bezusterkowego odbioru robót, jednak nie może być on krótszy niż 24 miesiące.

6.8. Wskażą w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzą podwykonawcom i

zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego zobowiążą się uzyskać zgodę Zamawiającego

na  zawarcie umów z podwykonawcami.

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie podwykonawcom następujących robót:

- układanie i zgrzewanie rur,

- montaż przepompowni ścieków (za wyjątkiem serwisów fabrycznych),

6.9. W przypadku propozycji przepompowni równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany

załączyć do oferty karty katalogowe proponowanych urządzeń w języku polskim oraz

załączyć kopie wymaganych przepisami prawa certyfikatów, aprobat i dopuszczeń,

które będą podstawą do oceny przez Zamawiającego równoważności oferty. Oferty

nie spełniające powyższych wymagań będą odrzucone jako niezgodne z treścią

SIWZ.

6.10. Wyrażą zgodę na następujące warunki płatności:

6.10.1. Wykonawca będzie wystawiał Faktury VAT za części robót wynikające z

harmonogramu robót i płatności załączonego do oferty nie częściej niż 1 raz w

kwartale,

6.10.2. Termin zapłaty faktur – 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

6.10.3. Wartość ostatniej faktury za kanalizację w poszczególnych miejscowościach (które

będą przedmiotem odbiorów częściowych) nie może być mniejsza niż 10% ceny

kanalizacji dla danej miejscowości (etapu).

6.11. Harmonogram robót i płatności

6.11.1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić  harmonogram robót i

płatności, który musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji

projektowej, możliwości przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i

montażowych, kolejność robót.

. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach miesięcznych proponowany

postęp robót  oraz płatności w  etapach kwartalnych.

W harmonogramie należy uwzględnić wykonanie kanalizacji dla poszczególnych

miejscowości w następującej kolejności:

1/ Brzostowo,

2/ Miasteczko Krajeńskie,

3/ Miasteczko Huby

4/ Grabówno,

5/ Wolsko

Przy konstruowaniu harmonogramu należy uwzględnić zapisy punktu 5 oraz punktu

6.10. SIWZ.

Wymienione wyżej warunki i wymagania zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w

punkcie 7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.

7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać

Wykonawcy.

7.1. Wypełniony formularz oferty.

7.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i umowy jeżeli forma reprezentacji nie wynika z

wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.

7.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, na

formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

7.4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.5.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy upzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

7.6.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust.1 pkt. 9 ustawy upzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

7.7.  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające

odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie

wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.8.  Oświadczenie Wykonawcy, że reprezentowana przez Niego firma nie jest w stanie

upadłości, ani nie otwarto jej likwidacji.

7.9.  Informację o doświadczeniu Wykonawcy – wykaz wykonanych w okresie ostatnich

pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót

budowlanych określonych  w pkt. 6.2. SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca

wykonania  – załącznik Nr 3 do SIWZ.

Do informacji należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione

roboty zostały wykonane należycie. Dokumenty te powinny być wystawione przez

inwestorów (zamawiających).

Roboty w wykazie nie potwierdzone w/w dokumentami nie będą brane pod uwagę

przez Zamawiającego.

7.10.Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniach podstawowego personelu

kierowniczego i technicznego proponowanego do zatrudnienia na budowie w realizacji

robót - załącznik Nr 4 i 4A do SIWZ. Informacja winna zawierać rodzaj i numery

uprawnień budowlanych oraz potwierdzenie przynależności  do Krajowej Izby

Inżynierów Budownictwa lub właściwej izby samorządu zawodowego architektów,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów

(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), rodzaj wykształcenia niezbędnego do

wykonania zamówienia oraz szczegółowy opis doświadczenia zawodowego

poszczególnych osób. Informacja dotycząca Geodety winna potwierdzać wymagania

zawarte w pkt. 6.3 SIWZ.

7.11.Informację o sprzęcie, którym dysponuje Wykonawca, niezbędnym do realizacji

robót  – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr  5 – „Wykaz sprzętu”.

7.12.Sprawozdanie finansowe albo jego części określające obroty oraz zobowiązania i

należności, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzania

sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i

należności za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – za ten okres.

7.13.Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.14.Kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego

ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej.

7.15.Zobowiązanie do ubezpieczenia budowy na warunkach wymaganych w pkt. 6.6.

SIWZ.

7.16.Informacja o ewentualnym zatrudnieniu podwykonawców robót – na formularzu

zgodnym z treścią załącznika Nr 6 do SIWZ.

7.17.Harmonogram robót i płatności.

7.18 karty katalogowe oferowanych urządzeń, certyfikaty, aprobaty techniczne,

dopuszczenia.

7.19. Adres serwisu części zamiennych.

7.20. Specyfikacje techniczne oferowanego systemu monitoringu przepompowni.

7.21. Stawki kalkulacyjne  - robocizna, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu ,

zastosowane do wyliczenia ceny oferty, a niezbędne w przypadku wystąpienia

robót zamiennych – jako załącznik do oferty.

7.22.Dowód wniesienia wadium.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

8.1. pkt 7.3, 7.6, 7.7. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego firmy;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty o których mowa w punktach a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, natomiast dokument określony w pkt b winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed składaniem ofert.

8.2. pkt. 7.5. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 4 – 8 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania

ofert.

Jeżeli w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawca nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9. Oferty wspólnie złożone przez Konsorcjum Wykonawców, składające się z dwóch lub

więcej przedsiębiorstw jako partnerów, będą musiały spełniać następujące wymagania:

9.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginały

lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem muszą być załączone do oferty.

9.2. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Do oferty należy

załączyć dokumenty wymienione w punktach 7.3. – 7.8. dotyczące wszystkich członków

konsorcjum.

9.3. Wykonawcy składając ofertę wspólnie, powinni łącznie spełniać warunki w

Postępowaniu dotyczące doświadczenia, kadry, sprzętu, warunków ekonomicznych i

finansowych oraz wymagania Zamawiającego.

9.4. W przypadku wyboru do realizacji zamówienia Wykonawcy składający ofertę wspólną

będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy – umowę

konsorcjum. Umowa ta powinna zawierać między innymi:

- określenie celu gospodarczego,

- oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej za wykonanie

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na

zewnątrz (lidera),

- oznaczenie czasu trwania umowy, przy czym Zamawiający wymaga aby czas trwania

umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

9.5. Dokument wniesienia wadium może być złożony przez kilku Wykonawców składających

ofertę wspólną. Łączna wartość musi stanowić 100% kwoty żądanego wadium. W

przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji przez członków

konsorcjum innych niż lider uprawniony do podpisania umowy, wadium wystawione

musi być na konsorcjum.

9.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

10. Opis sposobu przygotowania oferty, zawartość oferty.

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, być zgodna z upzp. i musi być

sporządzona zgodnie z treścią niniejszej SIWZ.

10.3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą

podlegały zwrotowi, za wyjątkiem wypadku przewidzianego w  art. 93 ust.4 upzp.

10.4. Zawartość ofert

Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz „Oferta” oraz pozostałe wymienione w

pkt. 7 SIWZ oświadczenia i dokumenty.

- w przypadku oferty wspólnej - nazwy i adresy wszystkich wykonawców,

którzy zawarli umowę-konsorcjum. Pełnomocnik (lider) winien być upoważniony do

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia umowy

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa

musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest

upełnomocniony.

11. Zasady sporządzenia oferty.

11.1. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił

wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z

tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

11.2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

11.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę

podpisano zgodnie  z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub

ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona,

wówczas do oferty musi być załączone pełnomocnictwo wystawione przez osoby

reprezentujące firmę. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub

kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

Za podpis uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę lub osoby

upoważnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną

w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy

organizacyjnej Wykonawcy.

11.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia dokumentów

obcojęzycznych muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

11.6. Wypełniony formularz ”Oferta” winien być złożony jako oryginał. Wszystkie pozostałe

dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 10.4.) mogą być

złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę.

11.7. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być podpisana

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści, a w szczególności każde przerobienie,

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być

parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

11.8. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 11.9. W treści oferty winna być umieszczona

informacja o ilości stron.

11.9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w

osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do

wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące nazwy

przedsiębiorstwa, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji, warunków

płatności – zawartych w ofercie.

11.10.Opakowanie i oznakowanie ofert.

Ofertę należy umieścić w podwójnym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie

wewnętrzne winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy oraz numerem

telefonu, opakowanie zewnętrzne zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

opisane hasłem: „Budowa kanalizacji w Gminie Miasteczko Krajeńskie”.

Nie otwierać przed godziną 1000 dnia 29 stycznia  2010 r.

11.11.Wymagania określone w pkt. 10.8. – 10.10. nie stanowią o treści oferty i ich

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszystkie negatywne

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały

Wykonawcę.

11.12.Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

11.13.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do

złożonej oferty, lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed otwarciem ofert.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i

oznaczone tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie

wyrazem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

11.14.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

12. Miejsce i termin składania ofert.

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 4

w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. do godz. 930.

12.2. Oferta złożona u Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

13.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie

pisemnie.

13.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje przekazane za

pomocą faksu uważa się za złożone, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

13.3. Zamawiający ustala numer faksu do kontaktów sprawach zamówienia – 067-287-31-97

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami niżej

wymienione osoby:

W sprawach proceduralnych

Ryszard Łyżwa  – tel. kom. 600 812 357

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Ryszard Chmielnicki – Inspektor w Urzędzie Gminy – tel. 067-287-31-96, wewn. 35, tel.

kom. 665-155-032

Anna Banasik – Podinspektor w Urzędzie Gminy – tel. 067-287-31-96, wewn. 35, tel.

kom. 665-155-032

15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ, zebranie Wykonawców

15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści

SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień na zadane pytania, (bez

ujawniania źródła zapytania), jednocześnie przekazując treść wyjaśnień wszystkim

Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na zapytania złożone po tym terminie Zamawiający ma prawo nie odpowiadać.

15.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy

pobrali SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

15.3. Pisemne odpowiedzi na złożone zapytania staną się integralną częścią SIWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego oświadczenie

lub wyjaśnienie Zamawiającego.

15.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

16. Modyfikacja treści SIWZ

16.1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający może, w każdym czasie do

składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań

zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. W przypadku

wystąpienia takiej sytuacji, Zamawiający przekaże pisemnie treść modyfikacji SIWZ

wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na stronie

internetowej.

16.2. Jeżeli zmiana SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to

Zamawiający zamieści ogłoszenie zgodnie z art. 38 ust. 4a, pkt. 2 upzp.

16.3. W sytuacjach opisanych powyżej Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających

z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający

niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz

zamieści tę informację na stronie internetowej.

17. Termin związania ofertą

17.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

17.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

17.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 17.1., o oznaczony okres, nie dłuższy niż

60 dni.

17.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty

wadium.

17.5. Przedłużenie terminu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i dopuszczalne jest

tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

17.6. Zamawiający jest zobowiązany wykluczyć z postępowania Wykonawców, którzy nie

wyrażą zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

17.7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy, w dniu 29 stycznia 2010 r. o godzinie

1000

19. Otwarcie ofert

19.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 18. Otwarcie ofert

jest jawne.

19.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający

odczyta nazwy i adresy Wykonawców, których oferty są otwierane oraz informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.

19.3. Informacje, o których mowa w pkt. 19.2. Zamawiający przekaże niezwłocznie

Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert – na ich wniosek.

20. Informacje o sposobie badania i oceny ofert, poprawianie omyłek w ofertach

20.1. W toku badania ofert Zamawiający:

- wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy

okoliczności wskazane a art. 24 ust. 1 i 2 upzp. podając uzasadnienie faktyczne i

prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona.

-  odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w

art. 89 ust. 1 upzp.

20.2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

20.3. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych

zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

20.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy, lub którzy złożyli

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo

ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest

unieważnienie postępowania.

Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane

roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w

dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

21. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających

odrzuceniu , Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny

dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie

odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

21.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych

Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena ofertowa

liczba punktów = ------------------------------------ x 100

cena oferty ocenianej

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch

miejsc po przecinku.

22. Unieważnienie postępowania

22.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1

upzp.

22.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny

faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane równocześnie

wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o złożenie zamówienia.

23. Udzielenie zamówienia

23.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą.

23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

-  wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru i cenę tej oferty, a także

nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem ocen i

porównania  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i

prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

23.3. Zamawiający ogłosi niezwłocznie informacje zawarte w pkt 23.2.na tablicy ogłoszeń w

siedzibie Gminy Miasteczko Krajeńskie, przy ul. Dąbrowskiego 16 oraz w

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego:

http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

24. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

24.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie projektów

budowlanych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

24.2. Wykonawca obliczy ceny za wykonanie kanalizacji dla poszczególnych miejscowości

(Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Wolsko, Miasteczko - Huby).

24.3.Wykonawca winien uwzględnić wartość robót tymczasowych, prac towarzyszących

oraz koszty wykonania prac na terenach PKP.

24.4. Wyliczone ceny netto i brutto wpisze do formularza oferty.

24.5. Suma cen wykonania kanalizacji w poszczególnych miejscowościach będzie ceną

oferty.

24.6. Cena za wykonanie zamówienia będzie ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana w

trakcie realizacji zamówienia.

24.7. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto.

24.8. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

24.9. Rozliczenie za wykonane zamówienie odbywać się będzie w walucie PLN.

25. Wymagania dotyczące wadium

25.1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w

wysokości 400 000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych).

25.2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert(do 29 stycznia

2010 r. do godz. 930) w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Białośliwie nr konta: 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.

Uwaga:  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń

oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale łączyć z dokumentami oferty.

W dokumenty oferty należy wpiąć kopię, a oryginał złożyć wraz z ofertą np. w

kopercie.

Wadium, o którym mowa w ppkt a) zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie

pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, wadium winno być wniesione

przez ustanowionego pełnomocnika (lidera) w imieniu wszystkich Wykonawców

składających wspólną ofertę.

25.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,

ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia

ofert.

25.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa

w pkt. 24.2. zostanie wykluczony z postępowania.

25.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

a)  upłynie termin związania ofertą;

b)  zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

c)  Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte

lub upłynie termin ich wnoszenia.

25.6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

a)  który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

b)  który został wykluczony z postępowania;

c)  którego oferta została odrzucona z innych przyczyn, niż wskazane w pkt. b).

25.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym

zwrócono wadium po ich wykluczeniu z postępowania, lub ich oferta została odrzucona,

jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność

wykluczenia wykonawcy, lub odrzucenia oferty. W takim przypadku wykonawcy

ponownie wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

25.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym jest ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

25.9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz

Zamawiającego w przypadku, gdy:

- Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust.3 upzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 5% ceny brutto oferty.

26.1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości wykonanych

robót.

26.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

26.3. Zabezpieczenie należy wnieść w całości najpóźniej w dniu podpisania umowy.

26.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający będzie je

przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot zabezpieczenia nastąpi

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszony o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

26.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach

określonych w pkt. 26.2. lit. Od b) do e) dokument należytego zabezpieczenia umowy

należy złożyć w depozycie u Skarbnika Gminy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

26.6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić

ponad treść umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, musi gwarantować

Zamawiającemu zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na

zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żadnych

dodatkowych dokumentów uniemożliwiających dochowania przez Zamawiającego

terminów z niej wynikających.

26.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 25.2. Zmiana formy zabezpieczenia

może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokości.

26.8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia (bezusterkowego odbioru końcowego), natomiast pozostałe 30%

zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

gwarancji.

27. Udostępnienie dokumentów postępowania

27.1. Wszelkie udostępnianie jakichkolwiek dokumentów z postępowania odbywać się może,

zgodnie z art. 96 ust. 3 – 5 upzp, na  wniosek Wykonawcy lub innego

wnioskującego. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności

pracownika Zamawiającego.

27.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 upzp.

28. Zawarcie umowy

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 7

do niniejszej SIWZ – „Projekt umowy”.

28.2. Jeżeli oferowana cena oferty dwukrotnie przekracza wysokość kapitału zakładowego,

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia uchwały wspólników spółki, zezwalającej na

„zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej

wartość kapitału zakładowego” lub umowę spółki, jeżeli stanowi inaczej – zgodnie z art.

230 Kodeksu Spółek Handlowych.

28.3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą, chyba, że wystąpi okoliczność wskazana w art. 94

ust. 1a upzp.

28.4. W przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od

zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o

których mowa w art. 93 ust.1 upzp.

28.5. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający niezwłocznie przekaże ogłoszenie o

udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego doznał uszczerbku przysługują

środki ochrony prawnej w postaci:

- protestu (art. 180 – 183 upzp)

- odwołania (art. 184 - 193 upzp)

- skargi do sądu (art. 194 – 196 upzp)

Załączniki

- Formularz Oferta

- Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania

- Doświadczenie Wykonawcy

- Personel kierowniczy przewidziany do realizacji zamówienia

4A 	Opis doświadczenia zawodowego personelu kierowniczego

- Wykaz sprzętu

- Informacja o zleceniu robót podwykonawcom

- Projekt umowy

- Warunki realizacji inwestycji na terenach PKP

- Specyfikacje techniczne

Wykonał:

R. Łyżwa