Opis przedmiotu zamówienia:

- Świetlica wiejska.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie polegać ma na powiększeniu Sali głównej na całej długości o 2,07 m, dobudowie partii wejściowej od strony ulicy oraz zadaszonej sceny od strony boiska sportowego. Ponadto należy wykonać modernizację węzła sanitarnego przy Sali głównej wraz z wymianą instalacji. Również w części rozbudowanej przewiduje się nowe instalacje C.O., elektryczną i wentylacyjną.

W skład świetlicy wchodzą następujące pomieszczenia: sala główna, sanitariat, partia wejściowa oraz cztery pozostałe pomieszczenia zaplecza powiązane komunikacyjnie z salą główną.

Szczegółowy opis projektowanych prac:

  - Rozbiórka stropodachu z wiązarów drewnianych pokrytego papą nad salą główną,

  - Wyburzenie zewnętrznej ściany podłużnej Sali głównej wraz z przedsionkiem oraz wykonanie projektowanych wykuć pod otwory drzwiowe i okienne,

  - Wykonanie nowej ściany podłużnej oraz partii wejściowej wg dokumentacji projektowej,

  - Wykonanie konstrukcji dachowej  z wiązarów drewnianych oraz pokrycia z blachodachówki (nad salą główną) układ i warstwy jak w projekcie,

  - Wykonanie sceny zewnętrznej wraz z zadaszeniem,

  - Wyburzenie istniejących ścianek w węźle sanitarnym,

  - Wyburzenie istniejących posadzek w Sali głównej i sanitariatach, przy Sali głównej,

  - Skucie istniejących tynków cem.- wap. Tam gdzie jest to niezbędne (tynki głuche ok. 80% powierzchni) w Sali głównej,

  - Wykonanie nowych instalacji C.O. i elektrycznej Sali głównej oraz C.O., elektrycznej  i kanalizacyjnej w sanitariacie, doprowadzając je do istniejących, punktów zasilania/odbioru tzn. istniejący kocioł gazowy, istniejące przyłącze elektryczne, instalację wod.- kan. doprowadzić do kotłowni i zakończyć rewizją,

  - Wykonanie i uzupełnienie wewnętrznych tynków gipsowych,

  - Wykonanie instalacji wentylacyjnej poprzez wbudowanie pustaków wentylacyjnych od wymaganej wysokości wraz z wykonaniem czap kominowych,

  - Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej oraz okiennej PCV,

  - Wykonanie posadzek o warstwach jak na przekroju poprzecznym A-A w Sali głównej, hallu i sanitariacie, posadzka z płytek ceramicznych w Sali głównej, hallu, dużej kuchni i kotłowni,

  - Montaż systemowych kabin wc i armatury oraz licowanie ścian płytkami do wys. 2,05m  w sanitariacie i zapleczu kuchni,

  - Szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi  ścian wewnętrznych – wszystkie pomieszczenia,

  - Wykonanie sufitu podwieszanego w Sali głównej z rusztu stalowego i płyty gkf 30  wg przekroju A-A z dociepleniem wełną mineralną gr. 18cm w płaszczyźnie pasa dolnego wiązara,

  - Szpachlowanie i malowanie sufitów – wszystkie pomieszczenia,

  - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm w systemie lekkim – mokrym z wyprawą tynkiem cienkowarstwowym – cały obiekt,

  - Wykonanie opaski betonowej budynku,

  - Wykonanie opierzeń i obróbek blacharskich oraz orynnowania dachu.

- Remiza strażacka.

W ramach przebudowy remizy strażackiej należy wykonać rozbudowę o węzeł sanitarny, powiększyć otwory bram wjazdowych, wykonanie nowego stropodachu nad pozostałą częścią  budynku nadając jednolity spadek w kierunku północnym.

Szczegółowy opis projektowanych prac:

  - Rozbiórka stropodachu o konstrukcji krokwiowej z pokryciem papowym na deskowaniu pełnym – nad pozostałą częścią budynku (dach nad salą główną zawarty jest w p.1.,

  - Wykonanie nowych ścian w technologii przewidzianej w dokumentacji (sanitariaty),

  - Wykonanie wykuć pod otwory okienne i drzwiowe oraz powiększenie istniejących,

  - Wykonanie pionów wentylacyjnych z pustaków wentylacyjnych,

  - Wykonanie nowej konstrukcji dachowej drewnianej z pokryciem papowym (podwójnie) na deskowaniu pełnym wg przekroju poprzecznego,

  - Wykonanie podbitek sufitowych z płyty gkf 30,

  - Wykonanie instalacji C.O., elektrycznej i kanalizacyjnej w sanitariatach doprowadzając je do zasilania/odbiornika istniejącego, kanalizacyjną wprowadzić do kotłowni i zakończyć rewizją,

  - Wykonanie posadzek w sanitariatach, wg warstw jak w projekcie,

  - Wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. oraz licowanie posadzek i ścian do wysokości 2,05m  płytkami ceramicznymi – sanitariaty,

  - Uzupełnienie tynków cem.- wap. III kat. w części garażowej 20%,

  - Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

  - Montaż kabin systemowych WC oraz armatury,

  - Szpachlowanie i malowanie sufitów – sanitariaty i  część garażowa,

  - Malowanie farbą emulsyjną w części garażowej,

  - Wykonanie opierzeń i obróbek blacharskich dachu oraz orynnowanie,

  - Uporządkowanie terenu.

- Zagospodarowanie terenu.

W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać parking na 10 stanowisk przy drodze gminnej o nawierzchni z kostki betonowej oraz układ chodników i placów o nawierzchni z kostki betonowej. Układ i konstrukcje wg projektu zagospodarowania terenu i opisu technicznego.

- Elementy nie opisane w dokumentacji.

4.1. Scena zewnętrzna.

Ławy fundamentowe żelbetowe wg rzutu, ściany z bloczków betonowych M-6 licowane na zewnątrz kształtką klinkierową o grubości 6cm. Wypełnienie żwirem, posadzka cementowa gr. 8cm zbrojona siatką. Schody betonowe, całość licowana płytkami ceramicznymi.

Zadaszenie pokryte blachodachówką, konstrukcja ze stalowych profili zamkniętych, wspornikowa zakotwiona w wieńcu. Wymiary jak na rysunkach.

4.2.  Konstrukcja dachowa nad salą główną.

Konstrukcję dachu nad salą główną wykonać w postaci wiązarów o schemacie przedstawionym na przekroju poprzecznym A-A. Przekroje prętów, rodzaje złącz i oparcia wykonać według indywidualnego projektu dostawcy konstrukcji.

4.3. Konstrukcja stropodachu nad pozostałą częścią budynku.

Po rozbiórce istniejącego stropodachu z elementów drewnianych należy dokonać niezbędnych podmurowań na ok. 20-30cm oraz ujednolicenia spadku na całości w kierunku północnym z uwagi na podniesienie ściany frontowej o 1,5m.

Remont stropodachu polegać ma na wymianie konstrukcji i pokrycia stosując elementy o identycznym rozstawie i przekrojach nie mniejszych niż istniejące. Pokrycie papą termozgrzewalną (podwójnie) na deskowaniu pełnym. Ocieplenie z wełny mineralnej grubości 18cm, sufit z płyty gkf30 (2x12,5mm) na folii paroizolacyjnej i ruszcie z profili ud i Cd.

4.4. Bramy w części garażowej.

Otwory istniejących bram o wysokości 2,8m należy podnieść  do wysokości 4,12m, poprzez podmurowanie ściany frontowej o 1,5m i zastosowanie nadproży żelbetowych. W zakres prac wchodzi również dostawa i montaż bram roletowych, wykonanych z płyt warstwowych, o wymiarach i schemacie jak w dokumentacji technicznej.

UWAGA: załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym a oferent zobowiązany jest sporządzić własną kalkulacje robót.